# Text boxes

# Укладка тротуарной плитки в местах, имеющих  незначительную нагрузку (пешеходные дорожки, тропинки и т. п.)

грунт

песок

тротуарная плитка

15(30 мм

# Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

(места парковки, проезда автотранспорта)

грунт

бетонное основание, 100(120 мм

песок

тротуарная плитка

15(30 мм

щебень фр. 10(20 мм, 100(120 мм

# Укладка тротуарной плитки на щебеночное основание

(тротуары, аллеи, площадки и т.п.)

грунт

песок

тротуарная плитка

15(30 мм

# Рекомендации по укладке тротуарной плитки

- Подстилающий слой щебня и песка рекомендуется уплотнить (прикатать) при одновременном увлажнении водой.

- Боковые стороны выкладываемой площадки необходимо оградить поребриком и свободное пространство залить бетоном марки не менее В200.

- После укладки плитки рекомендуется швы настила засыпать просеянным речным песком.